LIEFERUNG EINES Mehrfunktionseinsatzfahrzeuges für den Gemeindebauhof

FORNITURA DI una macchina operatrice multifunzionale per il cantiere Comunale

BESCHREIBUNG DER LIEFERUNG – MINDESTANFORDERUNGEN

DESCRIZIONE DELLA CONSEGNA – REQUISITI MINIMI

1) MULTIFUNKTIONALER KNICKGELENKTER GERÄTETRÄGER MIT RAHMENKONSTRUKTION UND MIT FREISICHTKABINE AUF VORDERACHSE MONTIERT 1) VEICOLO MULTIUSO PORTATRREZZI ARTICOLATO CON TELAIO A TRALICCIO E CABINA VISIBILTÀ LIBERA MONTATO SULL’ASSE ANTERIORE

MECHANIK – ALLGEMEINES MECCANICA - GENERALE

Verkehrsbereit mit MCTC-Abnahme auch für Ausrüstung mit Schneefräse und Streugerät Messo in strada con aggiornamenti MCTC anche per il allestimento con fresa da neve e spargitore

4-Zylinder Turbodieselmotor mit Abgasemissionsnorm Stufe 5, Mindestens 3.500 cm³ Hubraum, mindestens 72,0 kW, Wasserkühlung Motore 4 cilindri con turbo diesel con normativa emissioni Fase 5, cilindrata minima 3.500 cc, potenza minima 72,0 kW, raffreddato ad acqua.

Zulässiges Gesamtgewicht min. 5.500 kg Massa complessiva minima 5.500 Kg

Radstand von maximal 1.850 mm Distanza assi da massima 1.850 mm

Dieseltank mindestens 80 Liter Capacità minima serbatoio carburante 80 Litri

Straßenbereifung 315/70 R17 Pneumatici stradali 315/70 R17

Gesamtbreite maximal 1.445 mm Larghezza totale massima 1.445 mm

Hydraulischer Radlastausgleich des Fahrzeuges Stabilizzazione idraulico del veicolo

ANTRIEB TRASMISSIONE

hydrostatischer 4-Stufen-Fahrantrieb 4 velocità idrostratiche

1. Stufe Straßenbetrieb und Transportgeschwindigkeit von 0 – 40 km/h 1. Velocità uso stradale e trasporto da 0-40 Km/h

2. Arbeitsstufe von 0 – 20 km/h 2. Velocità di lavoro da 0-20 Km/h

3. + 4. Arbeitsstufe mit Tempomatfunktion für Schneefräse und Mäher 3. e 4. Velocità di lavoro con funzione cruise control per fresa da neve e falciatrice

Antrieb auf alle 4 Räder Trazione sulle 4 ruote

Knicklenkung mit 2 doppeltwirkende Zylinder Sterzo articolato con 2 pistoni a doppio effetto

100 % mechanische Differenzialsperre vorne und hinten Bloccaggio meccanico del differenziale anteriore e posteriore al 100%

Hydrostatische Betriebsbremse auf Vorderachse im Ölbad Freni di servizio idrostatici sull’asse anteriore in bagno olio

Elektrisch betätigte Feststellbremse Freno di stazionamento con comando elettrico

HYDRAULIKANLAGE UND ZAPFWELLE IMPIANTO IDRAULICO E PRESA DI FORZA

Frontzapfwelle direkt vom Motor mechanisch angetrieben 540 und 750 U/min, elektrohydraulisch einschaltbar Presa di forza anteriore azionata meccanicamente direttamente dal motore 540 e 750 U/min., selezione di comando elettroidraulico

Fronthydraulik doppeltwirkend mit Niveauverstellung, Horizontalverstellung, Schwingungstilgung mit Fanghaken Kat II, Hubkraft mindestens 2.600 Kg Sollevatore anteriore a doppio effetto con livellamento, spostamento orizzontale, regolazione ammortizzatore con accumulatore di pressione con gangi cat. II, capacità di sollevamento almeno 2.600 kg

Hydraulikpumpe von 0 – 25 l/min. einstellbar und Hydraulikpumpe mindestens von 0 – 120 l/min. einstellbar Pompa idraulica regolabile da 0-25 l/min. e pompa idraulica regolabile almeno da 0 –120 l/min.

Joystick für alle Hydraulikfunktionen Joystick per tutti funzioni idraulici

BESCHREIBUNG – MINDESTANFORDERUNGEN DESCRIZIONE – REQUISITI MINIMI

elektrische Ausstattung mit Drehstromlichtmaschine mind. 14 Volt / 95 A Impianto elettrico con alternatore di almeno 14 Volt / 95 A

Batterietrennschalter Interruttore stacca-batteria

Digitales Wegesignal für Heckaufbaustreuer Uscita segnale elettrico per spargitore posteriore

KABINE UND HECKAUFBAURAHMEN CABINA E PIANO DI CARICO POSTERIORE

Kippbare 2-Mann-Freisichtkabine auf Silentblock gelagert mit 2 Arbeitsscheinwerfern vorne und 02 Arbeitsscheinwerfer hinten, Rundumkennleuchte, Heizung und Gebläse, ausstellbare Dachluke, Schiebefenster auf beiden Seiten, mechanisch verstellbare Lenksäule Cabina a 2 posti ribaltabile ad alta visibilità su silent block, con 2 luci di lavoro anteriori e 02 luci di lavoro posteriore, girofaro, riscaldamento, tettuccio incernierato, finestre scorrevoli su entrambi i lati, piantone dello sterzo regolabile meccanicamente

Klimaanlage komplett integriert Climatizzatore integrato completo

komplette beheizbare Frontscheibe und Außenspiegel Parabrezza anteriore e specchi riscaldati

luftgefederter Fahrersitz mit Horizontalfederung, Sitzheizung Sedile conducente ammortizzato ad aria con sospensione orizzontale, sedile riscaldato

Beifahrersitz Sedile del passaggero

Farbe RAL 2004 orange Colore Arancio RAL 2004

Hydraulische Kippeinrichtung für Aufbaurahmen und Schnellwechselvorrichtung für Geräte Dispositivo di ribaltamento idraulico del pianale di carico e sistema rapido per cambiare gli attrezzi

Kipperpritsche hydraulisch kippbar, Maße mindestens 1580x1200x300mm Cassone ribaltabile idraulicamente con misure almeno 1580x1200x300mm

Der Anbieter dieses Fahrzeuges bestätigt der offizielle Konzessionär von der Provinz Bozen zu sein und muss den Kundendienst innerhalb von 24h garantieren L’offerente della questa macchina conferma di essere il concessionario ufficiale della Provincia di Bolzano e deve garantire un servizio cliente entro 24 ore

Garantie 12 Monate Garanzia 12 mesi

Lieferung innerhalb 6 Monate Consegna entro 6 mesi

2) SCHNEEFRÄSSCHLEUDER / TURBOFRESA

Anbau 3-Punkt Fronthydraulik Kat. I, Antrieb über mechanischer Zapfwelle 540 U/min. Montato sul sollevatore anteriore a 3 punti cat. I, Trazione con pto 540 g/min. meccanica

Gesamtbreite der Schneefräse 1.400 mm Larghezza della fresa totale 1.400 mm

Räumbreite 1.400 mm Larghezza di lavoro 1.400 mm

Fräswalzendurchmesser 750 mm Diametro del rullo fresaneve 750 mm

Auswurfraddurchmesser 700 mm Diametro della ruota d‘espulsione 700 mm

Auswurfkamin hydraulisch um 240° schwenkbar Camino di lancia con rotazione idraulica di 240°

Hydraulische Niveauverstellung ideal für Gehsteigräumung Livellamento idraulico ideale per i marciapiedi

Überlastsicherung mit Kupplung und Scherbolzen auf der Gelenkwelle Protezione da sovraccarico mediante frizione e perno sul cardano

Farbe orange RAL 2011 Colore arancione RAL 2011

Betriebs- und Wartungsanleitung in deutscher Sprache Manuale di uso e manutenzione in tedesco

3) STREUAUTOMAT / SPARGITORE AUTOMATICO

Zweikammerstreuer aus Edelstahl für Splitt oder Salz zum Aufsetzen auf den Heck-Schnellwechselrahmen Spargitore di acciaio inossidabile con due camere per sabbia o sale per montare sul piano di c carico posteriore con montaggio rapido

Gesamtfassungsvermögen 1,0 m³ Capacità totale 1,0 m³

Streubreite 0,8 – 4,0 m Larghezza di lavoro 0.8 - 4,0 m

Fördermenge bei Splitt 40 – 200 g/m² Fördermenge bei Salz 5 – 40 g/m² Portata sabbia da 40 - 200 g/m² Portata sale da 5 - 40 g/m²

Doppelschneckenförderanlage Doppia coclea

Vollhydraulischer Antrieb Azionamento interamente idraulico

Streuteller nieder- und hochklappbar Distributore sollevare in basso e in alto

Elektrisches Bedienpult in der Kabine für Fördermenge und Streubreite Quadro elettrico di comando in cabina per la portata e la diffusione

Vollwegeabhängige Steuerung Controllo in base al percorso

Abstellstützen spindelverstellbar Gambe di sostegno mandrino regolabile

Klapp-Plane für Streubehälter Coperchio contenitore ribaltabile

Rundumkennleuchte Girofaro

Arbeitsscheinwerfer für Streukontrolle Faro utilizzo per controllo materiale

Edelstahlausführung Costruzione in acciaio inossidabile